# 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司

# 职业病危害现状评价报告公示

| 项目名称 | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司职业病危害现状评价报告 |
| --- | --- |
| 报告书编号 | ZPXKJ23-046 |
| 建设单位 | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 地理位置 | 江西省南昌市 | 联系人 | 范军 |
| 项目简介 | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司老厂始建于1978年，2008年12月30日于南昌县市场和质量监督管理局登记注册，成立江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司。现企业共分两个厂区分别为小兰厂区及东江承租厂区。小兰厂区（含切割、弯管、冲压、焊接、装配、喷塑、拉管等工序）；东江承租厂区设有1#厂房（机加、装配工序）、2#厂房（焊接、冲压等工序）。小兰厂区位于南昌县小兰经济开发区富山五路988号，汽车大道以南、金沙一路以西，占地4万m2。东江承租厂区位于南昌小蓝经济技术开发区弘腾路以北，佳辰北路以西，租用南昌东江实业有限公司的4个车间部分场地和六层楼房一层一部分，占地面积9446m2。 |
| 现场调查人员 | 熊俊、李海海 | 时间 | 2023年6月12日 | 建设单位陪同人 | 范军 |
| 现场采样、检测人员 | 张东明、仇伟 | 时间 | 2023年7月1日-3日 | 建设单位陪同人 | 范军 |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 该项目在生产过程中存在或产生的主要职业病危害因素为：粉尘（电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘）、化学因素（锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳）、物理因素（噪声、高温、手传振动）。 检测结果：型材操作工（高频焊工）、焊工、机械手操作员、打磨工、点焊工接触的高温（WBGT）超标，其他所测各工种接触的职业病危害因素浓/强度均符合要求。 |
| 评价结论及建议 | 该项目为“汽车零部件及配件制造”，根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》的规定，综合职业病危害因素检测分析结果，职业病危害风险分类结果为“职业病危害风险严重”。通过综合分析和评价，江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司在今后的生产运行过程中，如能认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规，并根据本次评价的建议进行整改和改进，持续完善职业健康管理体系，加强执行与现场督查，确保职业病防护设施运行正常、个体防护措施到位、建立健全职业卫生管理制度并落实执行，则作业员工实际接触的职业病危害因素的浓度（或强度）可符合国家职业接触限值的要求，江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司可以满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| 技术审查专家组 评审意见 | / |

# 23.10月完成报告