康硕（江西）智能制造有限公司职业病危害现状评价报告公示

| 项目名称 | 康硕（江西）智能制造有限公司职业病危害现状评价报告 |
| --- | --- |
| 报告书编号 | ZPXKJ23-057 |
| 建设单位 | 康硕（江西）智能制造有限公司 | 地理位置 | 贵溪工业园内 | 联系人 | 张霞 |
| 项目简介 | 康硕（江西）智能制造有限公司成立于2020年4月，是康硕电气集团有限公司下属全资子公司，是康硕电气集团有限公司旗下3D打印智能制造产业基地。拥有多条工业级高精度3D打印生产线，是一个集研发、生产、应用、服务为一体，同时结合产业链配套、工业设计、工业云服务的综合性项目。既提供智能制造系统解决方案，也提供高性能、高科技、高附加值的各类工业产品。同时，还能起到智能制造展示示范中心的作用。该项目通过工业互联网，承接临近城市或省份的工业产品服务，起到以点盖面的功效，形成周边地区智能快速成型产业链聚集，进而推动现代工业制造业的发展。 |
| 现场调查人员 | 周剑鸣、李海海 | 时间 | 2023年8月18日 | 建设单位陪同人 | 徐才泽 |
| 现场采样、检测人员 | 黄凯、支志武 | 时间 | 2023年8月28日-30日 | 建设单位陪同人 | 徐才泽 |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 该项目在生产过程中存在或产生的主要职业病危害因素为：粉尘（矽尘、铝尘、其他粉尘、砂轮磨尘、木粉尘）、石蜡烟、高温、噪声。 检测结果：本次粉尘采样对象中，6名作业人员接触的空气中粉尘浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)所规定的时间加权平均容许浓度职业接触限值。粉尘作业分级为0 级（相对无害作业）；本项目石蜡烟检测结果符合工作场所有害因素职业接触限值，有毒作业分级为0级（相对无害作业）；本次噪声采样对象中，7名劳动者实际接触噪声水平低于接触限值要求，1名不合格，作业分级为Ⅰ级（轻度危害作业）；铸造车间炉工高温检测不合格。 |
| 评价结论及建议 | 该项目为“C352化工、木材、非金属加工专用设备制造（模具制造）”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，综合职业病危害因素检测分析结果，职业病危害风险分类结果为“职业病危害风险严重”。 通过综合分析和评价，康硕（江西）智能制造有限公司在今后的生产运行过程中，如能认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规，并根据本次评价的建议进行整改和改进，持续完善职业健康管理体系，加强执行与现场督查，确保职业病防护设施运行正常、个体防护措施到位、建立健全职业卫生管理制度并落实执行，则作业员工实际接触的职业病危害因素的浓度（或强度）可符合国家职业接触限值的要求，江西八源节能环保建材有限公司可以满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| 技术审查专家组 评审意见 | / |